Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):...................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy nie starszy niż z 2018 r., z podstawą nośną | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Ilość miejsc w aparacie nie mniej niż 240. | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych oraz przy pomocy pełnej klawiatury. | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Wbudowany komputer z oprogramowaniem w wersji graficznej | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Wszystkie oferowane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany analizator | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Dostępne podłoża z inhibitorem antybiotyków | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Zasilacz UPS, możliwość pracy aparatu w przypadku awarii zasilania minimum 60 minut | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Butelki lekkie, nietłukące, z tworzywa sztucznego np. plastiku | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Możliwość posiewu małych objętości krwi, minimum 0,5 ml | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Możliwość opóźnionego wkładania podłóż ( butelek) do posiewów krwi i innych jałowych płynów z pobranym materiałem do aparatu, niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów minimum 24 godziny | 24 godz. – 0 pkt. Powyżej 24 godz. – 10 pkt. |  |
| 13. | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów na podstawie zmiany zabarwienia sensora/czujnika na dnie butelki. | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | 3 algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów – w tym algorytm dodatni na wejściu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 15. | Certyfikat ISO9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro dla laboratoriów klinicznych – w przypadku spełnienia wymogu wymagane jest dołączenie certyfikatu do oferty | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

KOD CPV: 38434520-7

Ilość oznaczeń przewidzianych na okres 24 miesięcy:

- Butelki z podłożem płynnym do posiewów krwi i płynów ustrojowych w warunkach tlenowych z substancją neutralizująca antybiotyki – 5 000 szt.

- Butelki z podłożem płynnym do posiewów krwi i płynów ustrojowych w warunkach tlenowych z substancją neutralizująca antybiotyki do mniejszej ilości krwi dla dzieci i noworodków – 1 500 szt.

- Butelki z podłożem płynnym do posiewów krwi i płynów ustrojowych w warunkach beztlenowych z substancją neutralizująca antybiotyki – 5 000 szt..

- Nakładki na butelki do przesiewu z wyhodowywanymi bakteriami – 1 000 szt.

Dodatkowe wymagania:

Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy użyczy Dzierżawcy chłodziarkę do przechowywania podłoży bakteriologicznych o pojemności minimum 250 litrów, rok produkcji 2018.