Załącznik nr 13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XIII Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 120,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Możliwość przemieszczania urządzenia na kołach - min 3, w tym min. 1 z blokadą (dopuszcza się możliwość przemieszczania na dedykowanej podstawie jezdnej) | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Minimum dwie prędkości przepływu powietrza | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Minimum dwie temperatury podawanego podgrzanego powietrza oraz możliwość podawania powietrza w temperaturze pokojowej (otoczenia) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Poziom hałasu max 60 dB przy maksymalnym ogrzewaniu pacjenta i maksymalnym przepływie powietrza | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Wymiary maksymalne urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 500 x 500 x 500 mm (+/- 10 mm) liczone bez podstawy jezdnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Waga urządzenia nie większa niż 12 kg, z podstawą jezdną nie większa niż 25 kg | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Odporność powierzchni zewnętrznych na środki dezynfekcyjne | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Możliwość stosowania dla pacjentów dorosłych i dzieci (kompatybilność z kołdrami grzewczymi o różnych wymiarach) | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | System alarmu (wizualno-dźwiękowy) przekroczenia maksymalnej temperatury podgrzewania | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w panel sterowniczy, umożliwiający łatwą zmianę parametrów pracy urządzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Możliwość monitorowania i raportowania przebiegu leczenia (to jest raportowanie czasu ogrzewania, siły podawania powietrza i ewentualnego przekroczenia maksymalnej temperatury | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Zwiększenie możliwości regulacji temperatury podawanego powietrza powyżej 2 + pokojowa | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 16. | Filtr powietrza | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 17. | Dodatkowy czujnik temperatury w końcówce węża do podawania powietrza | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 18. | Urządzenie bez wystających elementów (poza wężem powietrza) | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

KOD CPV: 33100000-1