Załącznik nr 14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XIV Ssak elektryczny – szt. 2 (wysokość wadium dla pakietu 240,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Przemieszczanie ssaka na kołach - min 3, w tym min. 2 z blokadą | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Wydajność ssaka min. 38 l/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Podciśnienie generowane przez ssak w granicach 0-90 kPa (z dokładnością 5%) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Poziom hałasu max 39,4 dB | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Wymiary maksymalne urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 500 x 900 x 500 mm (+/- 10 mm) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Waga ssaka nie większa niż 12 kg, z podstawą jezdną nie większa niż 21 kg | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Odporność powierzchni zewnętrznych na środki dezynfekcyjne | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej pompie próżniowej | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Manometr ustawienia siły ssania przystosowany do dobrej widoczności odczytu w miejscach niedoświetlonych (podświetlany lub fosforyzowany) | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Manometr ssaka wycechowany w mmHg, cm H2O, bar, kPa (podziałki różnych jednostek w różnych kolorach) | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Minimum trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4l. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę, przystosowanych do wielorazowych zbiorników o pojemności 2l, z pokrywami wielorazowymi, zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4l x 4 szt., montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny, bez wsparcie serwisu | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego, montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego, montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów, montowane na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny, bez wsparcie serwisu | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Pojemnik do kateteru montowany na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny (on-off) | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Włącznik nożny ssaka (on-off) | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki), montowany na tylnej części podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny, bez wsparcie serwisu | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części podstawy jezdnej ssaka | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnianie butli (1/2), montowany na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny, bez wsparcie serwisu | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Mechanizm przełączający wypełnianie butli (1/2), montowany na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 28. | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | Bez oceny – wymóg |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 29. | Zbiornik bezpieczeństwa szklany, 0,2-0,3 l - 1szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym - 1szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Podstawowy zbiornik o pojemności 2l (+/-10%) wykonany z materiału nietłukącego, z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem - 1szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Uchwyt zbiornika podstawowego z uchwytem na przewód ssący - 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie o długości min 1,5 m - 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Stojak jezdny ssaka - 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Przewód zasilający o długości min. 2 m - 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33100000-1