Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II - Dzierżawa wieloparametrowego w pełni automatycznego analizatora do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej          i parametrów oksymetrycznych wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów  kontrolnych  i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla  zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu dzierżawy.

Producent:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oferowany model/typ:...................................................................................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

| LP | PARAMETRY (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy w pełni automatyczny | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Parametry mierzone: pO2, pCO2, pH, Na, K, Cl, Ca, Parametry oksymetryczne: COHb, MetHb, tHb, sO2, O2Hb, HHb 3 tory pomiarowe umożliwiające wybór poszczególnych parametrów | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Maksymalna objętość próbki na wszystkie parametry 250 ul | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Odczynniki w zamkniętych pojemnikach, wymienialnych niezależnie od zużycia | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Czytnik kodów kreskowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja 1, 2 punktowa i pełna (systemowa) | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Elektrody bezobsługowe | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Kalibracja bez użycia butli gazowych i gazów wzorcowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Kolorowy ekran dotykowy, oprogramowanie w języku polskim | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Możliwość porównania wyniku pacjenta z poprzednimi wynikami – liczbowo i graficznie | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Możliwość wpisania pełnych danych pacjenta w analizatorze | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Konieczność podłączenia i konfiguracja analizatora na koszt wykonawcy do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego (dwukierunkowa transmisja danych) LIS szpitala: System InfoMedica Asseco Poland | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Wykonawca na koszt własny zapewni dla sprzętu dzierżawionego przez Zamawiającego autoryzowany serwis gwarancyjny producenta aparatu obejmujący również terminowe przeglądy techniczne, celem jego utrzymania w pełnej sprawności przez cały okres trwania umowy dzierżawy. | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora ( 2 grupy ) w siedzibie Zamawiającego. | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | W przypadku awarii sprzętu Wykonawca na własny koszt zapewni naprawę przez autoryzowany serwis producenta aparatu w terminie do 24 godzin w dni robocze, 48 godzin w dni świąteczne od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. | Bez oceny - wymóg |  |
| 16 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora Wykonawca na swój koszt wymieni sprzęt na wolny od wad. | Bez oceny - wymóg |  |
| 17 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum 20 min /UPS/ | Bez oceny - wymóg |  |
| 18 | Wbudowany system kontroli jakości pozwalający na prowadzenie kontroli jakości na wielu poziomach zgodnie z regułami Westgarda gwarantując spełnienie wymogów certyfikacyjnych 1x dziennie Kontrol N, 1x dziennie Kontrol P lub L, zamiennie | Bez oceny - wymóg |  |
| 19 | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. | Bez oceny - wymóg |  |
| 20 | Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych używanych do pracy analizatora/ w przypadku posiadania takich odczynników Wykonawca zapewnia odbiór i utylizację zużytych opakowań/ | Bez oceny - wymóg |  |
| 21 | Instrukcja analizatora w języku polskim i wypełniony paszport techniczny | Bez oceny - wymóg |  |
| 22 | Dostawy odczynników na koszt Wykonawcy oraz maksymalny czas dostawy odczynników do 7 dni. Dostawa odczynników do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Budynek Główny I piętro SSDŚ. | Bez oceny - wymóg |  |
| 23 | Wykonywanie oznaczeń z surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 24 | Trwałość podstawowych odczynników do oznaczania RKZ na pokładzie po otwarciu minimum 30 dni | 30 dni – 0 pkt. Największa zaoferowana trwałość – 10 pkt. Pozostała proporcjonalnie |  |
| 25 | Materiał kontrolny trwały do oznaczania RKZ minimum 90 dni | 90 dni – 0 pkt Największa zaoferowana trwałość – 10 pkt. Pozostała proporcjonalnie |  |

KOD CPV: 38434000-6

Ilość wykonywanych badań w okresie 24 miesięcy RKZ, Oksymetria : 15 000 oznaczeń