Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET V  Analizator parametrów krytycznych – szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Pomiar gazometrii – pH, pCO2, pO2 | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Pomiar stężenia elektrolitów – Na+, K+, Cl-, Ca2+ | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Pomiar oksymetrii – hematokryt, stężenie hemoglobiny, stężenie hemoglobiny utlenowanej, stężenie methemoglobiny, stężenie hemoglobiny związanej z tlenkiem węgla | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Pomiar metabolitów: glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Wyliczanie parametrów – hematokryt, stężenie wodorowęglanów, luka anionowa, osmolarność osocza | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Menu w języku polskim | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji menu, w zależności od potrzeb użytkownika | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 9. | Automatyczna kalibracja aparatu | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Automatyczna kontrola jakości z płynów, znajdujących się w pakiecie odczynnikowym | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Wyniki kompletu oznaczeń wraz z wydrukiem dostępne w czasie do 100 sekund | 100 s – 0 pkt. poniżej 100 s – 10 pkt. |  |
| 12. | Możliwość wykonania oznaczenia z niewielkiej ilości krwi do 50 mikrolitrów | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Pełna archiwizacja wyników | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Podłączenie analizatora do systemu szpitalnego (InfoMedica Asseco) | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Dwukierunkowy transfer danych z siecią informatyczną Szpitala. | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Uproszczona obsługa - wymiana pakietu odczynnikowego, nie odczynników pojedynczo | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 17. | Wbudowana drukarka | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Prosta wymiana papieru do drukarki | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Możliwość wpisania danych pacjenta | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Pamięć wewnętrzna, z możliwością zapisu min. 1000 wyników | 1000 wyników – 0 pkt. Powyżej 1000 wyników – 5 pkt. |  |
| 23. | Ważność odczynników załadowanych do analizatora min. 28 dni | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Możliwość kopiowania danych z analizatora przez port USB | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Codzienna automatyczna kontrola jakości | Bez oceny - wymóg |  |
| 26. | Możliwość zaprogramowania terminu kontroli jakości analizatora | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 27. | Wbudowany system automatycznego mieszania próbki, podawanej w strzykawce | Bez oceny - wymóg |  |
| 28. | Możliwość wygenerowania wykresu równowagi kwasowo – zasadowej | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Maksymalny dobowy czas kalibracji do 30 minut | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Kompaktowe wymiary do 30x30x50cm | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | Zasilanie sieciowe 230W | Bez oceny - wymóg |  |
| 32. | Dostawa materiałów eksploatacyjnych wymaganych do prawidłowej pracy analizatora na minimum 5 m-cy | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 38434000-6