Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIERŻAWA  ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):...................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie w języku polskim | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż z 2018 r. po udokumentowanym przeglądzie technicznym | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Analizator wieloparametrowy, automatyczny, z pełną automatyką wszystkich etapów oznaczenia, z możliwością wykonywania badań citowych w dowolnym czasie i na dowolnej pozycji | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Analizator z możliwością oznaczania testów metodami: krzepnięciowymi (optyczna zasada pomiaru), chromogennymi oraz immunologicznymi. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Technologia pomiaru zapewniająca możliwość wykonania oznaczeń w próbkach lipemicznych, żółtaczkowych lub z hemolizą ( technologia zapewniająca brak konieczności przełączania filtrów) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wydajność analizatora: min 100 oznaczeń/godzinę dla PT i 100 oznaczeń /godzinę dla APTT | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Możliwość wykonania na analizatorze testów typu: PT, APTT, fibrynogen met. Claussa, D-dimery ( ilościowo) AT III ( antytrombina III), wolne białko S i inne czynniki krzepnięcia | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Oddzielne systemy ( igły) pipetujące dla odczynników i próbek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Pamiętanie krzywych kalibracyjnych przez analizator | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Wykonywanie testów reflex wg indywidualnych reguł ustalonych przez użytkownika | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Pojemność aparatu minimum 40 miejsc na próbki badane | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Możliwość swobodnego załadunku próbek badanych, odczynników oraz kuwet w trakcie pracy aparatu | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Możliwość wykonania badań z próbek pierwotnych, jak i również z innych probówek ( system zamknięty oraz system otwarty pobierania) | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Skaner wewnętrzny do identyfikacji probówek wg kodów kreskowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Ten sam producent odczynników, materiałów kontrolnych i kalibracyjnych. Pełna kompatybilność odczynników i analizatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Chłodzone pozycje dla odczynników na pokładzie aparatu, minimum 20 pozycji | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Automatyczna rejestracja odczynników na pokładzie aparatu na podstawie kodów kreskowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Aparat wyposażony w czujnik poziomu próbki badanej oraz odczynnika | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Aparat z możliwością monitorowania rzeczywistej objętości odczynników | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Aparat z możliwością monitorowania długości przebywania odczynnika na pokładzie | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | System kontroli jakości ( możliwość indywidualnego programowania profili badań kontrolnych i częstotliwości ich wykonywania) | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Oprogramowanie aparatu w systemie Windows | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Wymagany system podtrzymania napięcia ( UPS), gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI ok 1 ( ISI 1 +/- 0,1 ) odczynnik umożliwiający jednoczesne oznaczenie fibrynogenu oraz pozwalający oznaczać próbki badane pacjentów w ramach monitorowania doustnej terapii lekami przeciwkrzepliwymi | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Odczynnik do D-dimerów ( met. immunologiczna) płynny, trwałość minimum 7 dni na pokładzie aparatu oraz liniowość oznaczenia D-dimerów minimum 7000 ng/ml FEU w pierwszym badaniu | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Minimalna ważność zestawów odczynników 6 miesięcy | Bez oceny – wymóg |  |
| PARAMETRY DO OCENY JAKOŚCI |
| Lp. | Parametry oceniane | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| 1. | Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego systemu pobierania krwi | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Odczynnik do APTT oparty na syntetycznych fosfolipidach jako aktywatorze | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5. | Brak konieczności użycia wody laboratoryjnej jako płynu obsługowego aparatu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

KOD CPV: 38434520-7

Dodatkowe wymagania:

Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy dostarczy lodówkę z zamrażarką. Po zakończeniu trwania umowy dzierżawy lodówka                  z zamrażarką staje się własnością Zamawiającego.

Parametry:

Lodówka z zamrażarka dwudrzwiowa

Wymiary (W x S x G) 144 x 55 x 55 cm

Pojemność: chłodziarka około 162 litry, zamrażarka ok. 44 litry

Ilość wykonywanych analiz w okresie 24 miesięcy:

- Czas  protrombinowy PT – 40 000

- Czas koalinowo-kefalinowy APTT –30 000

- Fibrynogen – 4 000

- D-dimery – 15 000

- Czas trombinowy TT – 690