Załącznik nr 10

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŁÓŻKO SZPITALNE MECHANICZNE  - 18 szt.  – PAKIET X

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy): 2020

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (+/-20mm) (wymiar leża 900x2000) | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Wypełnienie z płyty tworzywowej (HPL) w części nożnej uchylne, możliwość wykorzystania jako półka do odkładania pościeli | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 6. | Leże łóżka 4 segmentowe | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Segmenty leża wypełnione nieodejmowaną stalową siatką. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy min. 5mm. | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac. | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Wysokość leża od podłoża: - 550 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50). Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni - segment oparcia uda w zakresie: 0 – 400 (± 50). Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm - koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | 220kg – 0 pkt. >220kg – 10 pkt. |  |
| 16. | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną. Na jednym szczeblu barierki listwa odbojowa chroniąca barierki przed otarciami. | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. 10cm (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, niezmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C). Pokrowiec materaca lub tkanina, z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot – 18 szt. - Wieszak kroplówki – 18 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33192120-9