Załącznik nr 12

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ECHOKARDIOGRAF -  PAKIET XII

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy): 2020

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch o wadze maksymalnej 110 kg | Bez oceny - wymóg |  |
| KONSTRUKJCJA I KONFIGURACJA |
| 2. | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 700 000 | 4 700 000 – 0 pkt. > 4 700 000 – 10 pkt. |  |
| 3. | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu powyżej 21”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia. | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | 1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej” | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min 20 cm, obrót w lewo/prawo | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Regulacja TGC dostępna z poziomu panelu dotykowego lub fizycznymi suwakami | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana z pod pulpitu oraz na panelu dotykowym | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 1 TB GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Dynamika aparatu min. 320 dB | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1 do 22 MHz | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 17. | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego na 2/3 objętości ekranu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 18. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do 40 cm | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Anatomiczny M-Mode | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min 4 | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sek | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do badań kardiologicznych, min stresecho | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o dedykowane oprogramowanie do wizualizacji mikro, małych oraz bardzo wolnych przepływów cechujące się dokładniejszym uwidacznianiem przepływu w naczyniach niż Power Doppler | Bez oceny - wymóg |  |
| 26. | Obrazowanie harmoniczne | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Bez oceny - wymóg |  |
| 28. | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. 19 m/s | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Doppler tkankowy oferowany na głowicy sektorowej | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |
| 32. | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Bez oceny - wymóg |  |
| 33. | Min. 16-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Bez oceny - wymóg |  |
| 35. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Bez oceny - wymóg |  |
| 36. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Bez oceny - wymóg |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów | Bez oceny - wymóg |  |
| 38. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | Bez oceny - wymóg |  |
| 39. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | Bez oceny - wymóg |  |
| 40. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Bez oceny - wymóg |  |
| 41. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Bez oceny - wymóg |  |
| 42. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Bez oceny - wymóg |  |
| 43. | Ciągła automatyczna optymalizacja obrazu 2D wyzwalaną przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Bez oceny - wymóg |  |
| 44. | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej, tarczycy, piersi, ginekologiczne, położnicze, urologicznych, echokardiograficznych dorosłych i dzieci | Bez oceny - wymóg |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
| 45. | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych | Bez oceny - wymóg |  |
| 46. | Zakres częstotliwości min od 1,0 do 5 MHz w technologii PureWave, Single Crystal lub podobnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 47. | Liczba elementów głowicy min. 80 | Bez oceny - wymóg |  |
| 48. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Bez oceny - wymóg |  |
| 49. | Głowica sektorowa pediatryczna | Bez oceny - wymóg |  |
| 50. | Zakres częstotliwości min. od 3,0 do 8,0 MHz | Bez oceny - wymóg |  |
| 51. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Bez oceny - wymóg |  |
| 52. | Liczba elementów głowicy min. 92 | Bez oceny - wymóg |  |
| 53. | Głowica mikrosektorowa | Bez oceny - wymóg |  |
| 54. | Zakres częstotliwości min. od 4,0 do 12,0 MHz | Bez oceny - wymóg |  |
| 55. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Bez oceny - wymóg |  |
| 56. | Liczba elementów głowicy min. 92 | Bez oceny - wymóg |  |
| 57. | Głowica convex do badań jamy brzusznej | Bez oceny - wymóg |  |
| 58. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min od 1,0 do 5,0 MHz w technologii PureWave, Single Crystal lub podobnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 59. | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 300 | Bez oceny - wymóg |  |
| 60. | Kąt pola widzenia głowicy min. 70° | Bez oceny - wymóg |  |
| 61. | Promień krzywizny maks. 50 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 62. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 63. | Głowica mikroconvex | Bez oceny - wymóg |  |
| 64. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwość min. od 5,0 do 8,0 MHz | Bez oceny - wymóg |  |
| 65. | Kąt pola widzenia głowicy min. 122° | Bez oceny - wymóg |  |
| 66. | Liczba elementów głowicy akustycznych min. 256 | Bez oceny - wymóg |  |
| 67. | Głowica przezprzełykowa do badań kardiologicznych – możliwość rozbudowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 68. | Zakres częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) | Bez oceny - wymóg |  |
| 69. | Liczba elementów min. 2500 | Bez oceny - wymóg |  |
| 70. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Bez oceny - wymóg |  |
| 71. | Głowica przezprzełykowa do badań kardiologicznych dzieci – możliwość rozbudowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 72. | Zakres częstotliwości 3.0 do 7.0 MHz (±1,0 MHz) | Bez oceny - wymóg |  |
| 73. | Średnica głowicy max. 7,5 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 74. | Waga pacjenta, min. 3,5 kg | Bez oceny - wymóg |  |
| 75. | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych - możliwość rozbudowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 76. | Zakres częstotliwości min. od 5,0 do 13,0 MHz (±1 MHz) | Bez oceny - wymóg |  |
| 77. | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 500 | Bez oceny - wymóg |  |
| 78. | Szerokość pola widzenia głowicy min. 50 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 79. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 80. | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych - możliwość rozbudowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 81. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 22,0 MHz (±1 MHz) w technologii PureWave, Single Crystal lub podobnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 82. | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 1900 | Bez oceny - wymóg |  |
| 83. | Szerokość pola widzenia głowicy min. 48 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 84. | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Bez oceny – wymóg |  |
| INNE |
| 85. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Bez oceny - wymóg |  |
| 86. | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | Bez oceny - wymóg |  |
| 87. | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | Bez oceny - wymóg |  |
| 88. | Dostępne bezpłatne narzędzie do tworzenia własnego wzoru raportu na zewnętrznym komputerze PC | Bez oceny - wymóg |  |
| 89. | Możliwość rozbudowy o funkcje zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby | Bez oceny - wymóg |  |
| 90. | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Bez oceny - wymóg |  |
| 91. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | Bez oceny - wymóg |  |
| 92. | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania panoramicznego zapewniającą podgląd sklejanego obrazu w czasie rzeczywistym, dostępną na głowicach convex i liniowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 93. | Możliwość rozbudowy o elastografię z kwantyfikacją ilościową i jakościową na min. jednej głowicy liniowej, w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem siły ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany, z możliwością pomiaru względnej sztywności tkanki (ratio) miejsca zmienionego do tkanki referencyjnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 94. | Możliwość rozbudowy o elastografię do zastosowania w badaniach brzusznych na głowicy convex z mapowaniem kolorem z wielkością bramki koloru min. 3,5 x 3,5 cm oraz możliwością regulowania wielkością bramki koloru, w tym min. opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. Możliwość włączenia mapy propagacji fali poprzecznej kodowanej kolorem, potwierdzającej pewność wykonania badania. Możliwość wykonania pomiarów na obrazach z pamięci aparatu | Bez oceny - wymóg |  |
| 95. | Możliwość rozbudowy o elastografię na głowicy liniowej z mapowaniem kolorem, regulowaną wielkością bramki koloru, z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s. | Bez oceny - wymóg |  |
| 96. | Możliwość diagnostyki oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

KOD CPV: 33112340-3