Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET III

ANALIZATOR DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):...................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2018 r. po udokumentowanym przeglądzie technicznym | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Analizator do automatycznego wybarwiania rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego – barwienie May Grunwald Giemsa | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Sterowanie analizatorem za pomocą kolorowego dotykowego wyświetlacza | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Automatyczne wykrywanie i zarządzanie odczynnikami (RFID). Wszystkie odczynniki wolne od metanolu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Możliwość włożenia jednorazowo do 20 szkiełek | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Automatyczne suszenie szkiełek | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia od razu | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Minimum 10 dowolnie konfigurowanych protokołów barwienia | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Obsługa urządzenia sprowadzająca się tylko do włożenia szkiełek na pokład i uruchomienie urządzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| PARAMETRY DO OCENY JAKOŚCI |
| Lp. | Parametry oceniane | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| 1. | Stabilność odczynników na pokładzie min 20 dni | 20 dni - 0 pkt. Powyżej 20 dni – 10 pkt. |  |
| 2. | Czas barwienia bez suszenia maksymalnie 15 min. | 15 min – 0 pkt. Poniżej 15 min – 10 pkt. |  |
| 3. | Automatyczne przekładanie szkiełek pomiędzy stacjami barwienia | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |

Zapotrzebowanie na dwuletnią ilość barwień  – 5000  szkiełek (preparatów)

KOD CPV: 38434000-6