Załącznik nr 14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XIV Urządzenie do reedukacji chodu / system do dynamicznego obciążania pacjenta  – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do reedukacji chodu, fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości systemu za pomocą siłownika elektrycznego zasilanego akumulatorowo. Akumulator ładowany z gniazdka elektrycznego 230V | TAK |  |
| 3 | Podwieszenie dwupunktowe umożliwiające korekcję ustawienia miednicy oraz pochylenia przód/tył tułowia za pomocą 4 pasów | TAK |  |
| 4 | Elektroniczny moduł pomiarowy pozwalający na monitorowanie poziomu odciążenia lewej i prawej strony ciała, całkowitego odciążenia oraz feedback wzrokowy dla pacjenta | TAK |  |
| 5 | System wyposażony w 4 kółka: 2 kółka blokowane kierunkowo oraz 2 kółka blokowane całkowicie. Kółka blokowane kierunkowo mają dawać możliwość ustawienia sposobu poruszania się systemu podczas treningu w zaplanowanym kierunku bez konieczności ciągłej kontroli tego ruchu | TAK |  |
| 6 | Możliwość obniżenia systemu do co najmniej 170cm, co daje możliwość przejechania przez drzwi o wysokości 180cm oraz pracy z niskimi pacjentami oraz dziećmi | TAK |  |
| 7 | Max. szerokość systemu 88 cm | TAK |  |
| 8 | Max. wysokość systemu 234cm | TAK |  |
| 9 | Możliwość podwieszenia pacjenta o wzroście 210cm | TAK |  |
| 10 | Możliwość ćwiczenia z pacjentem o wadze 160kg | TAK |  |
| 11 | Możliwość odciążenia pacjenta do 160kg | TAK |  |
| 12 | Długość całkowita systemu nie większa niż 125cm | TAK |  |
| 13 | Możliwość treningu chodu przodem, tyłem i bokiem | TAK |  |
| 14 | Zmiana kierunku chodu bez konieczności odpinania uprzęży od systemu | TAK |  |
| 15 | Regulowane uchwyty pozwalające na zmianę kąta ustawienia | TAK |  |
| 16 | Dynamiczny system odciążenia umożliwiający przemieszczenie środka ciężkości o min. 5cm, co pozwala na bardziej fizjologiczny ruch ciała podczas treningu | TAK |  |
| 17 | System wyposażony w jedną uprząż w uniwersalnym rozmiarze | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1