Załącznik nr 21

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXI Aparaty do terapii

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do magnetoterapii – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Aparat 2-kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 4 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych minimum 500 | TAK |  |
| 5 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 6 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych | TAK |  |
| 8 | Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii | TAK |  |
| 9 | Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione | TAK |  |
| 10 | Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu | TAK |  |
| 11 | Baza danych pacjentów w aparacie | TAK |  |
| 12 | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
| 13 | Impulsowe pole magnetyczne – impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, ekspotencjalne i ciągłe | TAK |  |
| 14 | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | TAK |  |
| 15 | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | TAK |  |
| 16 | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat | TAK |  |
| 17 | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | TAK |  |
| 18 | Maksymalna indukcja impulsowa 125mT (250 Gaussów) | TAK |  |
| 19 | Natężenie pola magnetycznego 1-125mT | TAK |  |
| 20 | Zakres częstotliwości 0-166Hz | TAK |  |
| 21 | Aplikatory: - 1 szt. – dysk o wymiarach 13cm x 13cm x 2cm (+/- 2cm) + pasy do mocowania - 1 szt. – dysk podwójny o wymiarach 13cm x 13cm x 2cm (+/- 2cm) + pasy do mocowania - 1 szt. – aplikator płaski (poduszka) o wymiarach minimum 20cm x 50cm x 2cm | TAK |  |
| 22 | W zestawie stolik na aparaturę o parametrach: - stabilna i trwała konstrukcja – wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, malowanych proszkowo - stolik wyposażony w 4 kółka w tym 2 z hamulcami - przeznaczony pod urządzenia medyczne oraz aparaty fizykoterapeutyczne - płynna regulacja wysokości półki stolika na różnych wysokościach w zależności od potrzeb użytkownika - możliwość pochylania półki stolika pod kątem do 10° - wymiary stolika: wysokość 800mm (+/- 5%) podstawa 460 x 460mm (+/- 5%) półka 400 x 360mm (+/- 5%) półka z wycięciami 560 x 410mm (+/-5%) | TAK |  |
| 23 | Dodatkowy komplet pasów do mocowania dysku | TAK |  |
| 24 | Dodatkowy komplet pasów do mocowania dysku podwójnego | TAK |  |
| 25 | Wymiary 380 x 190 x 260mm (+/-5%) | TAK |  |
| Aparat do ultradźwięków – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
| 5 | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 6 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
| 7 | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) | TAK |  |
| 8 | Współczynnik wypełnienia 5-95% | TAK |  |
| 9 | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
| 10 | Aparat wyposażony w głowicę ultradźwiękową wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) o powierzchni 12cm2, montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
| 11 | Aparat wyposażony w wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) i wodoodporną głowicę ultradźwiękową 5cm2 | TAK |  |
| 12 | W zestawie stolik na aparaturę o parametrach: - stabilna i trwała konstrukcja – wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, malowanych proszkowo - stolik wyposażony w 4 kółka w tym 2 z hamulcami - przeznaczony pod urządzenia medyczne oraz aparaty fizykoterapeutyczne - płynna regulacja wysokości półki stolika na różnych wysokościach w zależności od potrzeb użytkownika - możliwość pochylania półki stolika pod kątem do 10° - wymiary stolika: wysokość 800mm (+/- 5%) podstawa 460 x 460mm (+/- 5%) półka 400 x 360mm (+/- 5%) półka z wycięciami 560 x 410mm (+/-5%) | TAK |  |
| 13 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych minimum 500 | TAK |  |
| 14 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 15 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach terapeutycznych | TAK |  |
| 17 | Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii | TAK |  |
| 18 | Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione | TAK |  |
| 19 | Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu | TAK |  |
| 20 | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | TAK |  |
| 21 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK |  |
| 22 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu – gotowe diagnozy | TAK |  |
| 23 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych minimum 500 | TAK |  |
| 24 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 25 | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów | TAK |  |
| 26 | Obsługa aparatu w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Zasilanie 100-240V, 50-60Hz | TAK |  |
| 28 | Waga aparatu max. 3kg | TAK |  |
| 29 | Wymiary 380 x 190 x 260mm (+/-5%) | TAK |  |
| Dwukanałowy aparat do elektroterapii – 2 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Aparat 2-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2 x elektroterapia), fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | TAK |  |
| 4 | Dostępne prądy: - galwaniczny, - diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO) - Träberta - Faradaya - NPHV - sekwencje - neofaradyczny - rosyjska stymulacja – prąd Kotza - impulsy trapezoidalne - impulsy stymulujące - impulsy prostokątne - impulsy trójkątne - impulsy ekspotencjalne - impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym - impulsy łączone - impulsy przerywane - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty) - 2-polowa interferencja - 4-polowa interferencja - izoplanarne pole wektorowe - fale o średniej częstotliwości - stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta - stymulacja spastyczna – metoda Jantscha - HVT - impulsy IG - modulowany prąd impulsowy - prąd VMS - prąd Kotza - EPIR - prąd Leduca - fale H - mikroprądy |  |  |
| 5 | Elektrodiagnostyka | TAK |  |
| 6 | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 7 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
| 8 | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
| 9 | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji | TAK |  |
| 10 | Test jakości elektrod | TAK |  |
| 11 | Współpraca z aparatem do masażu podciśnieniowego | TAK |  |
| 12 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 13 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
| 14 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 15 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
| 16 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
| 17 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
| 18 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK |  |
| 19 | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
| 20 | Bank programów terapeutycznych zapisywanych w pamięci aparatu – gotowe diagnozy | TAK |  |
| 21 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych minimum 500 | TAK |  |
| 22 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 23 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 24 | Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych | TAK |  |
| 25 | Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii | TAK |  |
| 26 | Możliwość zdefiniowania minimum 8 programów terapeutycznych dostępnych jednocześnie na ekranie ulubione | TAK |  |
| 27 | Pokrętło nawigacyjne umożliwiające szybkie poruszanie się po menu aparatu | TAK |  |
| 28 | Baza danych pacjentów w aparacie | TAK |  |
| 29 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta | TAK |  |
| 30 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
| 31 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 32 | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 33 | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| 34 | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
| 35 | Wyposażenie aparatu: 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50mm, woreczki na elektrody70x50mm, 2 komplety pasów do mocowania elektrod, kabel sieciowy wraz z zasilaczem | TAK |  |
| 36 | Obsługa aparatu w języku polski | TAK |  |
| 37 | Zasilanie 100-240V, 50-60Hz | TAK |  |
| 38 | Waga aparatu max. 3kg | TAK |  |
| Aparat do masażu podciśnieniowego – 1 szt. Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Aparat do masażu podciśnieniowego, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Pełna współpraca z dwukanałowym aparatem do elektroterapii | TAK |  |
| 3 | Szybkie i praktyczne mocowanie elektrod | TAK |  |
| 4 | Tryb pracy ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 5 | Cicha praca | TAK |  |
| 6 | Regulacja podciśnienia w minimum 7 poziomach | TAK |  |
| 7 | Wkładki z gąbki morskiej do elektrod zapobiegające podrażnianiu skóry pacjenta | TAK |  |
| 8 | Cztery tryby impulsowe i jeden tryb ciągły | TAK |  |
| 9 | 4 elektrody podciśnieniowe o średnicy 60mm wyposażone we wkładki z gąbki morskiej | TAK |  |
| 10 | Możliwość jednoczesnego podłączenia elektrod podciśnieniowych i klasycznych przy elektroterapii | TAK |  |
| 11 | Specjalistyczny stolik producenta aparatu wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków umożliwiający bezpieczne zainstalowanie aparatu podciśnieniowego i opcjonalnie aparatu do elektroterapii | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1