Załącznik nr 28

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXVIII Aparat EKG – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych | TAK |  |
| 3 | Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |
| 4 | Rodzaje badań ręczne, auto, automanual | TAK |  |
| 5 | Zapis automatyczny „do schowka” 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 6 | Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund | TAK |  |
| 7 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z normą EN 60601-2-51 lub równoważną | TAK |  |
| 8 | Drukarka wbudowana o szerokości papieru 110-112mm | TAK |  |
| 9 | Pamięć min. 1000 pacjentów lub 1000 badań | TAK |  |
| 10 | Filtr zakłóceń sieciowych 50Hz, 60Hz | TAK |  |
| 11 | Filtr zakłóceń mięśniowych 25Hz, 35Hz, 45Hz | TAK |  |
| 12 | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
| 13 | Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK |  |
| 14 | Częstotliwość próbkowania 8000Hz na kanał | TAK |  |
| 15 | Dodatkowe prędkości zapisu: 6,25mm/s, 12,5mm/s | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie: elektrody przyssawkowe – 6 szt., elektrody kończynowe klipsowe- 4 szt., żel EKG 250g, papier EKG 25m – 1 rolka, komplet kabli | TAK |  |
| 17 | Wózek pod aparat EKG wraz z akcesoriami, pełniący funkcję ruchomego stolika. Wózek winien posiadań obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta, blokowany pokrętłem, pojemnik na akcesoria oraz przednie kółka blokowane hamulcem zapobiegające przemieszczaniu się wózka. Aparat EKG winien zostać zamontowany na blacie wózka celem zabezpieczenia przed jego przemieszczaniem się. | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1