Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VI Stojak medyczny na kroplówki – 2 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak medyczny na kroplówki fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie 1320-2150mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 3 | Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm (+/-5mm), w tym trzy z blokadą, średnica podstawy 575mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 4 | Kolumna zewnętrzna z rury ze stali malowanej proszkowo o średnicy 25mm (+/-5mm) | TAK |  |
| 5 | Kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 16mm (+/-3mm) | TAK |  |
| 6 | Głowica na 2 haczyki ze stali kwasoodpornej | TAK |  |

KOD CPV: 33192000-2