Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET III  Aparat RTG do kardioangiografii cyfrowej (wysokość wadium dla pakietu 50.000,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana – warunki graniczne | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) | Punktacja w kryterium Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. CYFROWY SYSTEM BADAŃ ANGIOGRAFICZNYCH |
| 1. | System fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2018 | TAK |  |  |
| 3. | System składający się z: - pozycjonera, - stołu operacyjnego, - generatora RTG, - lampy RTG, - rentgenowskiego toru obrazowania, - cyfrowego systemu rejestracji obrazów. | TAK |  |  |
| B. POZYCJONER |
| 1. | Pozycjoner jednopłaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach. | TAK |  |  |
| 2. | Podłogowe mocowanie pozycjonera | TAK |  |  |
| 3. | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220° | TAK ,PODAĆ |  |  |
| 4. | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5. | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90° | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6. | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzona w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7. | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |  |
| 8. | Współbieżność ruchów pozycjonera | TAK |  |  |
| 9. | Automatyczny programator pozycji ramienia C zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. Możliwość zaprogramowania minimum 45 pozycji | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość korzystania z przywoływania zaprogramowanych pozycji przy położeniu blatu stołu pacjenta poza położeniem 0° | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 11. | System antykolizyjny | TAK, PODAĆ |  | 2 pkt za każdy typ systemu antykolizyjnego: elektroniczny, elektromechaniczny, pneumatyczny, pojemnościowy |
| 12. | Ręczne (bez użycia silników) ustawienie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 13. | Konturing pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian projekcji realizowanych ruchem statywu i stołu. | TAK/NIE Podać nazwę opcji |  | TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 14. | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) | TAK, PODAĆ |  |  |
| C. STÓŁ PACJENTA |
| 1. | Mocowanie stołu na podłodze | TAK |  |  |
| 2. | Obciążenie stołu statyczne nie mniejsze niż 200 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 3. | Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4. | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 46 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5. | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta nie mniejszy niż 27 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6. | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 28 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7. | Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al. | TAK, PODAĆ |  | Pochłanialność = 1,4 mm AL - 0 pkt. Pochłanialność < 1,4 mm AL i > 0,9 mm AL - 1 pkt. Pochłanialność ≤ 0,9 mm AL - 2 pkt. |
| 8. | Wyposażenie stołu min: - materac, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania | TAK |  |  |
| 9. | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |  |
| 10. | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |  |
| 11. | Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |  |
| 12. | Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów. | TAK |  |  |
| 13. | Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole | ≥ 140 cm, podać |  |  |
| 14. | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] | ≥ 240°, podać |  | Obrót = 240° - 0 pkt. Obrót > 240° i < 300°- 1 pkt. Obrót ≥ 300° - 2 pkt. |
| 15. | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 16. | Długość blatu | ≥ 280 cm, podać |  | Długość = 280 cm - 0 pkt. Długość > 280 cm i < 300 cm - 1 pkt. Długość ≥ 300 cm - 2 pkt. |
| 17. | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | ≥ 110 cm, podać |  | Zakres <150cm – 0 pkt. Zakres ≥150cm – 2 pkt. |
| D. GENERATOR RTG |
| 1. | Generator Rtg | TAK, podać producenta i model |  |  |
| 2. | Moc wyjściowa generatora nie mniejsza niż 100 Kw | TAK, PODAĆ |  |  |
| 3. | Moc ciągła generatora bez ograniczeń czasowych | ≥2 kW, podać |  |  |
| 4. | Zakres napięcia kV dla radiografii min. 50 - 125 Kv | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5. | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii min. 60 - 120 Kv | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6. | Programy anatomiczne | TAK |  |  |
| 7. | Włącznik nożny ekspozycji (fluoroskopia/radiografia) w sali badań | TAK |  |  |
| 8. | Generator o parametrach wystarczających dla uzyskania maksymalnych parametrów lampy RTG (obciążenie lampy mocą ciągłą, prąd anodowy) | TAK |  |  |
| 9. | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania | TAK |  |  |
| E. LAMPA RTG |
| 1. | Lampa rentgenowska z wirująca anodą | TAK, podać producenta i model |  |  |
| 2. | Lampa rentgenowska min. 2-ogniskowa | TAK, PODAĆ |  | Lampa 3-ogniskowa – 2 pkt. Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt. |
| 3. | Lampa sterowana siatką | TAK |  |  |
| 4. | Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 | ≥ 65 kW, podać |  | Moc = 65 kW - 0 pkt. Moc > 65 kW i < 100 kW - 1 pkt. Moc ≥ 100 kW - 2 pkt. |
| 5. | Wymagana maksymalna wartość prądu anodowego dla radiografii | Min. 1000mA przy 100 Kv, podać |  |  |
| 6. | Obroty anody [obr/min] | ≥ 7000 obr/min, podać |  |  |
| 7. | Najmniejsze ognisko lampy RTG | ≤ 0,5, podać |  | Ognisko = 0,5 - 0 pkt. Ognisko < 0,5 mm i > 0,3 - 1pkt. Ognisko ≤ 0,3 mm - 2 pkt. |
| 8. | Kolejne po najmniejszym ognisko lampy RTG | ≤ 0,8 podać |  | Ognisko = 0,8 - 0 pkt. Ognisko < 0,8 i > 0,6 - 1 pkt. Ognisko ≤ 0,6 - 2 pkt. |
| 9. | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych) | ≥ 3,2 kW, podać |  |  |
| 10. | Pojemność cieplna anody | ≥ 3,0 MHU, podać |  |  |
| 11. | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 4,9 MHU, podać |  |  |
| 12. | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |  |
| 13. | Przesłony prostokątne | TAK |  |  |
| 14. | Przesłony półprzepuszczalne | TAK |  |  |
| 15. | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,3 mm Cu. (w wypadku filtracji innej niż miedziowa podać w przeliczeniu na mm Cu) | TAK, PODAĆ |  |  |
| 16. | Ilość stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy nie mniejsza niż 3. | TAK, PODAC |  |  |
| 17. | Automatyczny dobór filtracji dawki promieniowania rtg – automatyczne wprowadzanie filtrów spektralnych – zależnie od gęstości badanej części anatomicznej pacjenta i zmian ustawień pozycjonera | TAK |  |  |
| 18. | Funkcja przełączania ogniska w przypadku awarii lampy RTG | TAK |  |  |
| F. RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA |
| 1. | Rodzaj rejestratora obrazu - płaski panel cyfrowy | TAK, podać producenta i model |  |  |
| 2. | Płaski detektor cyfrowy o rozmiarze min 30x30 cm | TAK, podać oba boki rejestratora (wielkości dla trybu obrazowania) |  |  |
| 3. | Kształt płaskiego panelu cyfrowego | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4. | DQE przy 0 lp/mm [%] | ≥ 77%, podać |  | DQE < 80% - 0 pkt. DQE ≥ 80% - 2 pkt. |
| 5. | Matryca detekcyjna panelu (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) nie mniejsza niż 1k x 1k | TAK, podać dokładną ilość pikseli dla każdego wymiaru |  |  |
| 6. | Liczba pól obrazowych (FOV) nie mniejsza niż 3 | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7. | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów, nie mniejsza niż 50 000 obrazów | TAK, PODAĆ |  |  |
| 8. | Wielkość piksela [μm] | TAK, PODAĆ |  |  |
| G. APLIKACJE KLINICZNE I CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW |
| 1. | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwością między 20-30 obrazów/s oraz 10-15 obrazów/s oraz nie mniej niż jedna wartość poniżej 10 obrazów/s. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 2. | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna - nie mniej niż jedna częstotliwość poniżej 5 obrazów/s. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3. | LIH (last image hold) | TAK |  |  |
| 4. | Funkcjonalność śledzenia rozkładu dawki na ciele pacjenta w czasie całego trwania zabiegu realizowana bezpośrednio na angiografie. Rozwiązanie zintegrowane, oprogramowanie uruchamiane na konsoli angiografu. Prezentacja map dawek na monitorze angiografu. Funkcjonalaność pozwalająca na zapis i eksport mapy dawek w formacie DICOM | TAK/NIE; jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5. | Zapisywanie i dynamiczne odtwarzanie pętli fluoroskopii (archiwizowanie na HD oraz na nośnikach typu CD/DVD) | TAK, podać nazwę |  |  |
| 6. | Pętla fluoroskopowa– podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze | >= 400 Podać |  |  |
| 7. | Pakiet specjalizowanych aplikacji (nie mniej niż 3 aplikacje) wspomagające operatora w wykonywaniu interwencji wieńcowych, pozwalający poprawę wizualizacji: serca i naczyń, stentów po rozprężeniu, jednoczasową wizualizację stentu i naczynia | TAK/NIE; jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 8. | Specjalizowane oprogramowanie wspomagających operatora w wykonywaniu interwencji wieńcowych, pozwalający na redukcję rozmycia fluoroskopowego obrazu naczyń serca wynikającą z ruchu tego narządu, przy zachowania poziomu dawki wyjściowej | TAK/NIE; jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 9. | Specjalizowane oprogramowanie wspomagających operatora w wykonywaniu interwencji wieńcowych, pozwalający na redukcję rozmycia fluoroskopowego włączane automatycznie przez system w wyniku pomiaru i kontroli przezierności ciała pacjenta | TAK/NIE; jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 10. | Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizacji rozprężonych stentów w naczyniach wieńcowych | TAK, podać nazwę |  |  |
| 11. | Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizacji rozprężonych stentów pozwalające na jednoczesną prezentację stentu, prowadnika i znaczników wraz z opcją wizualizacji na obrazie prowadnika w obszarze poza stentem z jednoczesnym usunięciem wizualizacji prowadnika na obrazie w obrębie stentu. | TAK/NIE; jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 12. | Funkcja poprawy wizualizacji rozprężonych stentów dostępna z poziomu panelu dotykowego przy stole zabiegowym | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 13. | Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizację stentów na tle naczyń wieńcowych, dostępne przed i po rozprężeniu pozwalające na ocenę wzajemnego położenia stentów oraz położenia stentów względem naczyń, dedykowane do wykonania złożonych klinicznie przypadków wieńcowych takich jak bifurkacje | TAK/NIE; jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 14. | Funkcja poprawy wizualizacji stentów na tle naczyń wieńcowych z jednoczesną poprawą wizualizacji samych naczyń, dostępna z poziomu panelu dotykowego przy stole zabiegowym | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 15. | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń | TAK, podać nazwę |  |  |
| 16. | Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza stenoz) przy stole badań | TAK |  |  |
| 17. | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 18. | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 19. | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie fluoroskopii z natężeniem dawki nie większym niż 0,15 mGy/s dla fantomu 20 cm PMMA. Wartość potwierdzona w instrukcji obsługi systemu w oferowanej konfiguracji. | TAK |  |  |
| 20. | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie akwizycji kardiologicznych z częstotliwością 30 klatek/s z natężeniem dawki nie większym niż 0,037 mGy/klatkę dla fantomu 20 cm PMMA. Wartość potwierdzona w instrukcji obsługi systemu w oferowanej konfiguracji. | TAK |  |  |
| 21. | Akwizycja w trybie angiografii rotacyjnej zapewniająca wgląd do drzewa tętnic wieńcowych w czasie rzeczywistym z jednego wstrzyknięcia kontrastu. Skan rotacyjny realizowany poprzez ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii będącej złożeniem ruchów LAO/RAO/CRAN/CAUD. Możliwość zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Funkcja realizowana za pomocą włącznika nożnego w Sali badań. | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 22. | Angiografia rotacyjna | TAK |  |  |
| H. MONITORY OBRAZOWE |
| 1. | Zawieszenie sufitowe wspólne w sali badań na minimum 4 monitory typu LCD (dwa monitory obrazowe angiografu: 1 live i 1referencyjny, 1 monitor niezależnej angiograficznej stacji roboczej, 1 monitor dla systemu hemodynamicznego. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 2. | 1 monitor obrazowy angiografu referencyjne w sali badań, LCD o przekątnej min. 19” | TAK, PODAĆ |  |  |
| 3. | 1 monitor obrazowy angiografu Live w sali badań, LCD o przekątnej min. 19” | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4. | 2 monitory obrazowe kolorowe w sali badań, LCD o przekątnej min. 19” | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5. | 1 monitor obrazowy angiografu Live w sterowni, LCD o przekątnej min. 19” | TAK, PODAĆ |  |  |
| I. NIEZALEŻNA ANGIOGRAFICZNA STACJA ROBOCZA DO PRZEGLĄDU, POSTPROCESINGU ORAZ ARCHIWIZACJI OBRAZÓW |
| 1. | Dodatkowa, niezależna konsola do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego | TAK |  |  |
| 2. | RAM | ≥ 16GB, podać |  |  |
| 3. | HD | ≥ 600 GB, podać |  |  |
| 4. | Rzeczywista ilość obrazów w rozdzielczości 1024x1024, 12 bit, którą system pozwala zapamiętać na HD stacji roboczej | ≥ 280 000, podać |  |  |
| 5. | 2 monitory obrazowe stacji roboczej w sterowni: LCD o przekątnej min. 19” | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6. | VR | TAK |  |  |
| 7. | MIP | TAK |  |  |
| 8. | MPVR | TAK |  |  |
| 9. | Transparency view | TAK |  |  |
| 10. | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | TAK |  |  |
| 11. | Specjalizowane oprogramowanie pozwalające na rekonstrukcję 3D struktur wewnętrznych w tym naczyń, kości wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej. | TAK podać nazwę |  |  |
| 12. | Opcja wykonywania rekonstrukcji warstwowych tkanek miękkich – rekonstrukcje warstwowe wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej. | TAK podać nazwę |  |  |
| 13. | Specjalizowane oprogramowanie pozwalające na rekonstrukcję 3D struktur wewnętrznych w tym naczyń, kości z danych z tomografii komputerowej | TAK podać nazwę |  |  |
| 14. | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | TAK podać nazwę |  |  |
| 15. | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | TAK podać nazwę |  |  |
| 16. | Nagrywarka CD lub DVD | TAK, PODAĆ |  |  |
| 17. | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego | TAK |  |  |
| 18. | Odtwarzanie nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD-RW obrazów w standardzie DICOM 3.0, wcześniej lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub dodatkową, osobną stację roboczą, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni | TAK |  |  |
| 19. | DICOM 3.0 Dicom Send, Dicom Query/Retrieve, Dicom Print. | TAK |  |  |
| 20. | Roadmapping 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmianę ruchów statywu, ruchów stołu w tym zmiana wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, pola widzenia i odległości SID) | TAK/NIE jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 21. | Rejestracja zrekonstruowanego modelu 3D uzyskanego z danych z tomografii komputerowej z bieżącym obrazem rentgenowskim – praca w trybie Roadmapu 3D. Do procesu rejestracji obrazów niezbędne wyłącznie 2 pojedyncze projekcje fluoroskopowe na angiografie. | TAK/NIE jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 22. | Prezentacja konturów / obrysu zrekonstruowanego obiektu 3D wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | TAK/NIE jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 23. | Funkcjonalność pozwalająca na prezentacje modeli trójwymiarowych z automatyczną opcją przełączania obrazowania typu „obraz od przodu/obraz od tyłu | TAK/NIE jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| J. AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO |
| 1. | Urządzenie w pełni zintegrowane z oferowanym systemem angiografii cyfrowej | TAK, podać model i producenta |  |  |
| 2. | Zmienna prędkość przepływu, która może być zwiększana lub zmniejszana przez lekarza podczas wstrzykiwania | TAK |  |  |
| 3. | Stała programowalna prędkość przepływu kontrastu do 45 ml/s | TAK |  |  |
| 4. | Zmienna programowalna prędkość przepływu kontrastu do 10 ml/s | TAK |  |  |
| 5. | Możliwe do zaprogramowania napełnianie i dopełnianie strzykawek podczas zabiegu bez konieczności odłączania zestawu jednorazowego od pacjenta | TAK |  |  |
| 6. | Czujnik poziomu płynu zapewniający napełnianie strzykawki i podawanie płynu tylko w przypadku dostępności płynu | TAK |  |  |
| 7. | Kontroler ręczny umożliwiający indywidualne operowanie wstrzykiwaczem podczas zabiegu | TAK |  |  |
| 8. | Detektor powietrza | TAK |  |  |
| 9. | Wstrzykiwanie soli w celu usuwania powietrza i przepłukiwania | TAK |  |  |
| 10. | Elementy jednorazowe dla wielu pacjentów, które można zastosować u pięciu pacjentów | TAK |  |  |
| 11. | Jednorazowy elektromechaniczny kontroler ręczny zapewniający kontrolę nad wstrzykiwaniem kontrastu i soli przeznaczony do zastosowania u maksymalnie pięciu pacjentów | TAK |  |  |
| 12. | Szybki bolus na końcu wstrzykiwania kontrastu | TAK |  |  |
| 13. | Wstrzykiwacz kontrastu nie wymagający kalibracji | TAK |  |  |
| 14. | Pamięć umożliwiająca zapis czterdziestu protokołów dawkowania | TAK |  |  |
| 15. | Pojemność strzykawki do kontrastu nie mniej niż 150ml | TAK |  |  |
| 16. | Podwójna linia: do podawania kontrastu i soli fizjologicznej | TAK |  |  |
| 17. | Wstrzyknięcia kontrastu mogą być uruchamiane przez opcjonalny przełącznik nożny | TAK |  |  |
| K. SYSTEM MONITOROWANIA HEMODYNAMICZNEGO |
| 1. | Stacja badań hemodynamicznych | Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK |  |  |
| 3. | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem LCD o przekątnej min. 19” | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5. | Pakiet startowy, min. 50 cewników do pomiaru EKG | TAK |  |  |
| 6. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |  |
| 7. | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodilucji | TAK |  |  |
| 8. | Pomiar i prezentacja Sp02 | TAK |  |  |
| 9. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 ciśnień inwazyjnych | TAK |  |  |
| 10. | Pomiar FFR | TAK |  |  |
| 11. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomórkowe | TAK podać nazwę |  |  |
| 12. | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | TAK |  |  |
| 13. | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym / monitorach kontrolnych w Sali badań | TAK |  |  |
| 14. | Kolorowy monitor kontrolny/ monitory kontrolne w Sali badań typu „Flat” (TFT/LCD) o przekątnej 19” | TAK, PODAĆ |  |  |
| 15. | Sufitowe zawieszenie monitora kontrolnego wraz z monitorami obrazowymi angiografu | TAK |  |  |
| 16. | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub kartach SD | TAK |  | Karty SD – 2 pkt. Inne nośniki – 0 pkt. |
| 17. | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia | TAK |  |  |
| 18. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta | TAK, podać producenta |  |  |
| NARZĘDZIA MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA DAWKĄ PROMIENIOWANIA |
| 1. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy rtg wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/ wyświetlaczu w sali zabiegowej | TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  |  |
| 2. | Funkcjonalność śledzenie rozkładu dawki na ciele pacjenta w czasie całego trwania zabiegu. Funkcjonalność tworzenia map dawki prezentujące rozkład dawki na ciele pacjenta. | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3. | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta. Funkcjonalaność pozwalająca na zapis i eksport mapy dawek w formacie DICOM | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4. | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta realizowana bezpośrednio na angiografie. Rozwiązanie zintegrowane, oprogramowanie uruchamiane na konsoli angiografu. Prezentacja map dawek na monitorze angiografu. | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5. | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego. Zewnętrzny system zarządzania dawką pacjenta, pozwalający na zbieranie kompletnej informacji o dawkach, jakie zostały zarejestrowane w system w czasie wykonywania wszystkich procedur oraz przetwarzanie tych informacji. | TAK podać nazwę |  |  |
| 6. | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego, pozwalające na przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów, regiony anatomiczne rodzaje badań RTG osobę przeprowadzającą badanie zmiany pracy zespołu diagnostyki obrazowej (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 7. | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na generowanie ostrzeżenia o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową oprogramowania, możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 8. | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: tygodniowych, miesięcznych , w zadanym okresie | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 9. | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na Zdefiniowanie poziomów alarmów dla każdego wskaźnika: poziom RPAK (mGy), Czas fluoroskopii Fluoroscopy (min), Poziom DAP (Gy.cm) | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| M. AKCESORIA, WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1. | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej | TAK |  |  |
| 2. | Lampa zabiegowa mocowana na suficie wykonana w technologii LED. | TAK |  |  |
| 3. | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. | TAK |  |  |
| 4. | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | TAK |  |  |
| 5. | System zasilania awaryjnego UPS dla kardioangiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie mniejszym niż 5 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii w zdefiniowanym powyżej czasie | TAK |  |  |
| 6. | Powyższe rozwiązanie zapewniające ciągłość obrazowania w momencie przełączenia na awaryjny system zasilania. Rozwiązanie nie wymagające restartu generatora i/lub systemu komputerowego angiografu. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| M. WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1. | Szkolenie aplikacyjne u użytkownika nie mniej niż 7 dni roboczych | TAK |  |  |
| 2. | Wykonanie testów specjalistycznych rtg min. 1 raz w roku przez cały okres trwania gwarancji | TAK |  |  |
| 3. | Prace/licencje potrzebne do podłączenia angiografu: - konfiguracja systemu szpitala AMMS, EXPACS oraz RIS Chazon do współpracy z Angiografem, - konfiguracja wykonywanych elementów leczenia po stronie systemu szpitalnego AMMS, - dostosowanie terminarzy i rejestracji systemu AMMS do współpracy z zamontowanym angiografem oraz Oddziałami zlecającymi badania (rejestracja badań odbywać się będzie w systemie AMMS, a systemy RiS i EXPACS służyć będą do przechowywania badań oraz zarządzania work listą aparatu) - wykonawca wykona testy poprawności połączeń dostarczonych urządzeń (komunikaty DICOM) z systemami AMMS, ExPACS i RIS Chazon, - zakupione urządzenie musi posiadać licencje na obsługę następujących komunikatów: · DICOM Send · DICOM Worklist · DICOM MPPS - szkolenie pracowników obsługujących system – 2 dni po 5h. | TAK |  |  |
| N. WYMOGI SERWISOWE |
| 1. | Serwis gwarancyjny w okresie nie krótszym niż 24 miesiące prowadzony przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | TAK, PODAĆ |  |  |
| 2. | Możliwość zdalnej diagnostyki angiografu, z możliwością wykonywania zdalnych napraw przy wykorzystaniu połączeń internetowych | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio z konsoli aparatu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |

KOD CPV: 33111720-4