Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET III - Dzierżawa aparatu do oznaczania OB wraz z dostawą odczynników i materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego                 i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu dzierżawy.

Producent:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oferowany model/typ:...................................................................................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:.........................................................................................................................................................................................................................................

| LP. | PARAMETRY (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2016 roku, po udokumentowanym przeglądzie technicznym. | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Objętość próbki badanej nie większa niż 50 ul. | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Czas badania w stosunku do standardowego oznaczenia skrócony. | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Korelacja z metodą Westergren’a | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Zakres liniowości w zakresie 2-120 mm/h | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Odczyt niezależny od poziomu hematokrytu. | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Odczyt niewrażliwy na zmiany temperatury. | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Czytnik kodów kreskowych. | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Drukarka termiczna. | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Wykonawca na koszt własny zapewni dla sprzętu dzierżawionego przez Zamawiającego autoryzowany serwis gwarancyjny producenta aparatu obejmujący również terminowe przeglądy techniczne, celem jego utrzymania w pełnej sprawności przez cały okres trwania umowy dzierżawy. | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | W przypadku awarii sprzętu Wykonawca na własny koszt zapewni naprawę przez autoryzowany serwis producenta aparatu w terminie do 24 godzin w dni robocze, 48 godzin w dni świąteczne od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora Wykonawca na swój koszt wymieni analizator na wolny od wad. | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora ( 2 grupy) w siedzibie Zamawiającego. | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Dostawy odczynników na koszt Wykonawcy oraz maksymalny czas dostawy odczynników do 3 dni. Dostawa odczynników do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Budynek Główny I piętro SSDŚ. | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Konieczność podłączenia i konfiguracja analizatora na koszt Wykonawcy do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego (dwukierunkowa transmisja danych). LIS szpitala: System InfoMedica Asseco Poland. | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Instrukcja analizatora w języku polskim i wypełniony paszport techniczny | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Minimalna ważność zestawów odczynników 6 miesięcy | Ważność 6 miesięcy – 0 pkt. Najwyższa zaoferowana ważność – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 19. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych i innych probówek (system zamknięty oraz system otwarty pobierania – próbki pediatryczne) | TAK – 10 pkt. NIE - 0 |  |
| 20. | Czas wykonywania badania nie dłuższy niż 20 sekund | 20s – 0 pkt. Poniżej 20 s– 10 pkt. |  |

KOD CPV: 38434000-6

Ilość wykonywanych badań w okresie 24 miesięcy: 24 000  oznaczeń