Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET IV– Ureterorenoskop sztywny z osprzętem - 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy rok produkcji 2019):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr, początkowy/dystalny mniejszy o 1,8 Charr, | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Co najmniej jeden kanał roboczy wprost dla instrumentów min. 5 Charr. | 1 kanał roboczy - 0 pkt.. Więcej niż jeden kanał roboczy – 10 pkt. |  |
| 5. | Wejście kanału na wprost zabezpieczone przed wypływem płynu dodatkową wewnętrzną uszczelką zastawkową | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Wymiar wewnętrzny kanału minimum 5,1x 6,1 Charr. | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Możliwość wprowadzenia jednoczesnego minimum dwóch narzędzi 3 Charr | Możliwość wprowadzenia dwóch narzędzi – 0 pkt. Możliwość wprowadzenia więcej niż dwóch narzędzi – 10 pkt. |  |
| 8. | Kąt patrzenia optyki 12°, | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Długość robocza 430mm, Długość całkowita 600mm | Bez oceny - wymóg |  |
| AKCESORIA |
| 10. | Kraniki z tworzywa sztucznego montowane na wcisk bez korzystania z dodatkowych narzędzi. | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Łącznik do zastosowania z oferowanym Ureterorenoskopem i litotryptorem mechanicznym, pneumatycznym | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Światłowód dedykowany do oferowanego Ureterorenoskopu oraz kompatybilny ze źródłem światła marki K. Storz będącym w posiadaniu Zamawiającego. Długość światłowodu min. 2,3 m Średnica wiązki min. 2,5 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Kosz do sterylizacji i przechowywania oferowanego Ureterorenoskopu; Wymiary 640 x 132 x 74 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Uchwyt do modułowych kleszczyków, (obrotowych) z zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Do zastosowania z wkładami do średnicy 4, 5, 7 Charr do cystoskopii i Ureterorenoskopii | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Wkład roboczy z płaszczem typ "aligator długi", długość robocza 550mm, średnica 5Fr, kompatybilny z oferowanym uchwytem kleszczy modułowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Wkład roboczy z płaszczem typ "mysi ząb", długość robocza 550mm, średnica 5Fr, kompatybilny z oferowanym uchwytem kleszczy modułowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Kabel wysokiej częstotliwości do resektoskopu Bipolarnego kompatybilny z elektorchirurgią marki Erbe będącą w posiadaniu Zamawiającego | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Giętkie kleszcze Cystoskopowe Średnica 5 Charr, Długość 315 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Membrana uszczelniająca, średnica 7,5mm, do instrumentów od 1 do 5mm, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego uretrotomem - 10 szt | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33125000-2