Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I

ANALIZATOR MIKROBIOLOGICZNY

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji:.................................................................................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator inkubacyjno - pomiarowy –fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2012 r. z komputerem, monitorem i drukarką, po udokumentowanym przeglądzie technicznym | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Wymagany system podtrzymywania napięcia (UPS), gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań: napełnianie testów, inkubacja, odczyt i usuwanie testów po odczycie przez aparat | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Oznaczanie identyfikacji lekowrażliwości drobnoustrojów na oddzielnych testach | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Identyfikacja automatyczna dla zakresu drobnoustrojów: Gram dodatnie, Gram ujemne, Beztlenowce, Niefermentujące, Neisseria, Haemophilus, Grzyby drożdżopodobne | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wyniki lekowrażliwości podawane w MIC oraz (S,I,R) | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Automatyczne wykonywanie inkubacji, detekcji, odczytu i przesyłanie wyniku do systemu informatycznego | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Możliwość oznaczenia następujących mechanizmów oporności: HLAR, MRSA, VISA, GISA, ESBL, VRE, KPC, MLSB, MBL | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Automatyczna lekowrażliwość dla Gram dodatnich w tym Streptococcus Pneumoniae i Streptococcus Agalactie, Gram ujemne i grzyby | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Kolorymetryczna metoda identyfikacji. | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Czytnik kodów kreskowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Pomiar gęstości zawiesiny bakteryjnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Interpretacja wyników przez system ekspertowy w oparciu o wiedzę zawierającą dane światowe z podaniem wskazówek terapeutycznych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Możliwość wprowadzania testów definiowanych przez Zamawiającego | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Oprogramowanie aparatu posiada oddzielny program do kontroli jakości. | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Testy oddzielnie pakowane | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Fabrycznie naniesione kody kreskowe na karty/panele | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Wykonawca w ramach zamówienia na swój koszt dokona podłączenia i konfiguracji analizatora do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego (dwukierunkowa transmisja danych) LIS szpitala: System InfoMedica Asseco Poland | Bez oceny – wymóg |  |
| PARAMETRY DO OCENY JAKOŚCI |
| Lp. | Parametry oceniane | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| 1. | Waga testu lub panelu maksymalnie 20 gram | 20 gram – 0 pkt. poniżej 20 gram – 10 pkt. |  |
| 2. | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników do przygotowania testów do identyfikacji i określania lekowrażliwości | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 3. | Testy automatycznie zamykane w aparacie bez udziału użytkownika | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |

Przewidywana ilość oznaczeń w okresie 24 miesięcy

| LP. | ODCZYNNIKI I PODŁOŻA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Testy identyfikacyjne dla pałeczek Gram ujemnych w oparciu o met. automatyczną | 1 000 |
| 2. | Agar Columbia+5% krwi baraniej | 8 200 |
| 3. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym | 5 200 |
| 4. | Mueller Hinton 2 | 12 000 |
| 5. | Lekowrażliwość dla pałeczek Gram ujemnych w oparciu o met.automatyczną | 1 100 |
| 6. | Podłoże chromogenne transparentne do wstępnej identyfikacji i różnicowania podstawowych gatunków bakterii izolowanych z moczu: E.coli. Proteus, grupa KESC | 500 |
| 7. | Testy do identyfikacji ziarniaków Gram dodatnich w oparciu o met.automatyczną | 600 |
| 8. | Podłoże dwudzielne: 1. chromogenne transparentne do wstępnej identyfikacji i różnicowania podstawowych gatunków bakterii izolowanych z moczu: E.coli. Proteus, grupa KESC, 2. Columbia z antybiotykami CNA | 2 800 |
| 9. | Podłoże chromogenne transparentne do wstępnej identyfikacji i różnicowania podstawowych gatunków bakterii izolowanych z moczu: E.coli, Proteus, grupa KESC z mechanizmem oporności typu ESBL – różnicowanie na podstawie odmiennych kolorów (dołączyć kolorową ulotkę umożliwiającą prawidłową interpretację) | 720 |
| 10. | Podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz u Enterobacteriacae (z identyfikacją E.coli, oraz do grupy Kliebsiella, Enterobacter, Serratia i Citrobacter, oraz do grupy Proteae) | 20 |
| 11. | Podłoże dwudzielne chromogenne do izolacji, identyfikacji S aureus MRSA po 24 godzinach/ oraz podłoże chromogenne do izolacji identyfikacji S.aureus | 520 |
| 12. | Podłoże chromogenne do izolacji i identyfikacji Str. Agalactiae z beta hemolizą oraz pozbawionych beta-hemolizy w warunkach tlenowych | 680 |
| 13. | Podłoże chromogenie do wykrywania mechanizmu OXA-48 | 20 |
| 14. | Podłoże chromogenie do wykrywania nabytej oporności na Vankomycynę u Enterocoków (VRE) | 60 |
| 15. | Podłoże do izolacji Enterococcus faecalis | 280 |
| 16. | Podłoże Schaedlera z neomycyną i vankomycyną | 440 |
| 17. | Lekowrażliwość dla ziarniaków Gram dodatnich w oparciu o met.automatyczną | 800 |
| 18. | Podłoże chromogenne do izolacji i wstępnej identyfikacji C. albicans | 200 |
| 19. | Mueller Hinton 2 +NAD i krew końska | 1 000 |
| 20. | Testy do identyfikacji Neisseria Haemophilus w oparciu o met.automatyczną | 80 |
| 21. | Agar czekoladowy do Haemophilus | 600 |
| 22. | Testy identyfikacyjne dla beztlenowców i Corynebacterium met.automatyczną | 40 |
| 23. | Saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej (opakowanie max 20 sztuk) | 220 |
| 24. | Saszetki do wytwarzania atmosfery o podwyższonym poziomie dwutlenku węgla (opakowanie max 20 sztuk) | 220 |
| 25. | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej (opakowanie max 20 sztuk) | 200 |
| 26. | Testy do identyfikacji grzybów metodą automatyczną | 160 |
| 27. | Agar Sabouraud z gentamycyną i chloramphenikolem | 1 600 |
| 28. | Testy do określania lekowrażliwości met. automatyczną z określeniem wartości MIC dla grzybów | 100 |
| 29. | Paski plastikowe z gradientem stężeń do oznaczania MIC mechanizmów odporności | 180 |
| 30. | Paski plastikowe z gradientem stężeń do oznaczania MIC rzeczywistego antybiotyku, m.in. vankomycyna, imipenem , cefotaksym, penicylina (Wykonawca przedstawi listę wszystkich dostępnych pasków) | 510 |
| 31. | Test Carba do wykrywania mechanizmów odporności typu Carba u Enterobacteriacae i Acinteobacter ( z kontrolą pozytywną i negatywną) | 20 |
| 31. | Bulion mózgowo-sercowy (BHI) | 100 probówek po 9ml |
| 32. | Bulion tryptozowo-sojowy (TSB) | 180 probówek po 9 ml |

KOD CPV: 38434000-6

Dodatkowe wymagania:

- Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy dostarczy przeszkloną chłodnię o poj. minimum 300 litrów do przechowywania podłoży bakteryjnych,

- Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych.