Załącznik nr 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XI Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego  – 2 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Ustawienia kąta w czasie rzeczywistym w trakcie pracy urządzenia | TAK |  |
| 3 | Zmiana wszystkich parametrów w trakcie terapii | TAK |  |
| 4 | Obciążenie nominalne max 20kg | TAK |  |
| 5 | Waga pacjenta max 135kg | TAK |  |
| 6 | Wzrost pacjenta 120-220cm | TAK |  |
| 7 | Limit wyprostu stawu biodrowego 0° | TAK |  |
| 8 | Limit zgięcia stawu biodrowego 115° | TAK |  |
| 9 | Limit wyprostu stawu kolanowego -10° | TAK |  |
| 10 | Limit zgięcia stawu kolanowego 123° | TAK |  |
| 11 | Czas terapii max 59 minut 59 sekund | TAK |  |
| 12 | Długość całej kończyny dolnej 58-110cm | TAK |  |
| 13 | Długość kości piszczelowej 23-55cm | TAK |  |
| 14 | Długość kości udowej 35-55cm | TAK |  |
| 15 | Prędkość 40°-380°/min | TAK |  |
| 16 | Waga urządzenia max 11kg | TAK |  |
| 16 | Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 390 x min.430, max. 580 x 970mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 17 | Zasilanie ~100 v to 240v | TAK |  |
| 18 | Częstotliwość 50Hz do 60Hz | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie z klipsami | TAK |  |
| 20 | Odwracanie podstawki na stopy | TAK |  |
| 21 | Regulacja podparcia stóp | TAK |  |
| 22 | Regulacja podparcia na boki | TAK |  |
| 23 | Wykorzystanie dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian ustawień | TAK |  |
| 24 | System zatrzasków | TAK |  |
| 25 | Pilot start/stop | TAK |  |
| 26 | Panel kontrolny | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1