Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II - Dzierżawa aparatu do oznaczania OB wraz z dostawą odczynników i materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego   i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu dzierżawy.

Producent:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oferowany model/typ:...................................................................................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:.........................................................................................................................................................................................................................................

| LP. | PARAMETRY (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2016 roku, po udokumentowanym przeglądzie technicznym. | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Objętość próbki badanej nie większa niż 50 ul. | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Czas badania w stosunku do standardowego oznaczenia skrócony. | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Korelacja z metodą Westergren’a | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Zakres liniowości w zakresie 2-120 mm/h | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Odczyt niezależny od poziomu hematokrytu. | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Odczyt niewrażliwy na zmiany temperatury. | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Czytnik kodów kreskowych. | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Drukarka termiczna. | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Minimalna ważność zestawów odczynników 6 miesięcy | Ważność 6 miesięcy – 0 pkt. Najwyższa zaoferowana ważność – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 11. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych i innych probówek (system zamknięty oraz system otwarty pobierania – próbki pediatryczne) | TAK – 10 pkt. NIE - 0 |  |
| 12. | Czas wykonywania badania nie dłuższy niż 20 sekund | 20s – 10 pkt. powyżej 20 s– 0 pkt. |  |

KOD CPV: 38434000-6

Ilość wykonywanych badań OB w okresie 24 miesięcy: 16 000 badań

Dodatkowe wymagania:

Jeżeli Wydzierżawiający nie uwzględni w złożonej ofercie zużycia jakiegoś artykułu, materiału zużywalnego, materiału kontrolnego, który jest niezbędny do pracy analizatora  i wykonania planowego asortymentu oraz ilości badań, to każdorazowo jeden z w/w produktów zostanie dostarczony bezpłatnie przez Wydzierżawiającego.