Załącznik nr 27

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXVII Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej – 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Indukcja magnetyczna max. 2,5 Tesli | TAK |  |
| 3 | Częstotliwość magnetyczna pulsacyjna symetryczna dwufazowa 1-50Hz | TAK |  |
| 4 | Czas trwania impulsu 310µs (+/-10%) | TAK |  |
| 5 | Czas zabiegu 1-60min. | TAK |  |
| 6 | Minimum 4 automatyczne programy leczenia | TAK |  |
| 7 | Tryb automatyczny i ręczny | TAK |  |
| 8 | Minimum 4 programy do zabiegów uroginekologicznych | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie standardowe: jednostka główna, dedykowany uchwyt, aplikator | TAK |  |
| 10 | Olejowe chłodzenie aplikatora – cewki | TAK |  |
| 11 | Ekran LCD | TAK |  |
| 12 | Procentowy wskaźnik intensywności pola magnetycznego | TAK |  |
| 13 | Regulacja intensywności pola elektromagnetycznego (indukcji) 1-100% | TAK |  |
| 14 | Wskaźnik przegrzania przetwornika | TAK |  |
| 15 | Przycisk bezpieczeństwa | TAK |  |
| 16 | Włączenie urządzenia kluczykiem | TAK |  |
| 17 | Długość ramienia 80cm | TAK |  |
| 18 | Rozmiar szerokość x długość x wysokość) 400mm x 535mm x 1650mm (+/-5%) | TAK |  |
| 19 | Waga max. 50kg | TAK |  |
| 20 | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| 21 | Temperatura pracy 10-40°C | TAK |  |
| 22 | Wilgotność dopuszczalna <80% | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1