Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cystoskop - zestaw – 10 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość wziernika maksymalnie 4,9mm | TAK |  |
| 2 | Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym maksymalnie 4,9mm | TAK |  |
| 3 | Średnica wewnętrzna kanału roboczego min. 2,2mm | TAK |  |
| 4 | Długość robocza min. 400mm | TAK |  |
| 5 | Długość całkowita min. 680mm | TAK |  |
| 6 | Pole widzenia w powietrzu min. 125° | TAK |  |
| 7 | Pole widzenia w wodzie min. 83° | TAK |  |
| 8 | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | TAK |  |
| 9 | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | TAK |  |
| 10 | Oznaczenie dopuszczalności zanurzania na korpusie systemu optycznego | TAK |  |
| 11 | Głębia ostrości min. 3-50mm | TAK |  |
| 12 | Dioptrie w zakresie min.: +2˜- 8 dptr. | TAK |  |
| 13 | Zamontowane na stałe przyłącze irygacji typu luer lock bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 14 | Minimalne wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 220/120 stopni | TAK |  |
| 15 | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |
| 16 | Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności | TAK |  |
| 17 | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER LOCK | TAK |  |
| 18 | Wielorazowy, gumowy zawór płuczący – min. 3 szt. | TAK |  |
| 19 | Odłączany światłowód od rękojeści | TAK |  |
| 20 | Koniec dystalny wyposażony w 2 światłowody | TAK |  |
| 21 | Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła za pomocą światłowodu z funkcją rotacji konektora | TAK |  |
| 22 | Światłowód w zestawie pasujący do posiadanego źródła światła EPK-3000 | TAK |  |
| 23 | Pełna współpraca z przenośnym bateryjnym źródłem światła typu LED | TAK |  |
| 24 | Przenośne źródło światła LED o wadze max 0,1kg | TAK |  |
| 25 | Przenośne źródło światła LED o czasie pracy min. 90 minut | TAK |  |
| 26 | Przenośne źródło światła LED o czasie pracy żarówki min. 100 godzin | TAK |  |
| 27 | Możliwość podłączenia do sieciowego, przenośnego źródła światła typu LED | TAK |  |
| 28 | Wilgotność względna warunków pracy w zakresie min.: 30˜85% | TAK |  |
| 29 | Zakres temperatury pracy w zakresie min.: 10˜40˚C | TAK |  |
| 30 | Dowolność mycia i dezynfekcji w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
| 31 | Endoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu ETO: - temperatura 55˚C (131˚F) - wilgotność względna: 50% - stężenie tlenku etylenu: 600-650 mg/L - czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin - napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55˚C (131˚F) | TAK |  |
| 32 | Olejek silikonowy – 1kpl | TAK |  |
| 33 | Wyposażenie: Walizka transportowa – po 1 szt. dla każdego cystoskopu Tester szczelności (manometryczny) – 1szt. dla wszystkich oferowanych cystoskopów Szczotki czyszczące – po 1kpl dla każdego cystoskopu Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku – po 1kpl dla każdego cystoskopu Adapter sterylizacyjny – po 1kpl dla każdego cystoskopu Kontener dezynfekcyjny – 1kpl dla wszystkich oferowanych cystoskopów Monitor medyczny HDTV – 1szt. dla wszystkich oferowanych cystoskopów: - przekątna min. 24 cale z matrycą LED lub LCD - kąt widzenia min. 178 stopni - zewnętrzny transformator napięcia - kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI-D lub HD-SDI - min. 300cd/m2 - kontrast min. 800:1 Wózek medyczny - 1 szt. dla wszystkich oferowanych cystoskopów: - podstawa jedna z blokadą min. 2 kół - min. 4 koła skrętne na każdej krawędzi wózka - możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii - centralna listwa zasilająca z min. 3 gniazdami - obrotowy wysięgnik do mocowania monitora - wieszak na endoskop z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka oraz regulacją wysokości | TAK |  |
| 34 | Adaptery do mycia ręcznego endoskopu | TAK |  |
| 35 | Współpraca z torem wizyjnym HD oraz posiadanym przez Zamawiającego modułem kamery EPK PENTAX | TAK |  |

KOD CPV: 33125000-2