Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II Sprzęt rehabilitacyjny

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| ROWER MAGNETYCZNY / ERGOMETR – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Rower magnetyczny pionowy, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w generator prądu, który sam wytwarza prąd do pracy (nie wymaga zasilania zewnętrznego) | TAK |  |
| 3 | Elektromagnetyczny system oporu z regulacją – min. 16 poziomów | TAK |  |
| 4 | Żelowe siodełko z regulacją w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 5 | Antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami | TAK |  |
| 6 | Nawiew | TAK |  |
| 7 | Uchwyt na bidon | TAK |  |
| 8 | Kółka transportowe | TAK |  |
| 9 | Stopki poziomujące | TAK |  |
| 10 | Konstrukcja ramy z niskim wejściem | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz LED | TAK |  |
| 12 | Funkcje komputera: - czas - dystans - prędkość / rpm - spalone kalorie - puls - opór (watt) - 12 programów treningowych w tym min. program użytkownika, recovery i program sterowany tętnem - 4 programy użytkownika - 4 programy HRC | TAK |  |
| 13 | Waga urządzenia mac 53kg (+/-3%) | TAK |  |
| 14 | Maksymalna waga użytkownika min 150kg (+/-5%) | TAK |  |
| 15 | Waga koła zamachowego 14kg (+/-5%) | TAK |  |
| 16 | Regulacja oporu w zakresie 10-350 watt (+/-5%) | TAK |  |
| 17 | Wymiary urządzenia 1150 x 540 x 1530mm (+/-5%) | TAK |  |
| STÓŁ REHABILITACYJNY STACJONARNY POD UGUL – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Stół rehabilitacyjny blat dwuczęściowy, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Blat wykonany ze sklejki grubości min. 16mm, pianka o grubości min. 50mm | TAK |  |
| 3 | Podgłówek regulowany sprężyną gazową | TAK |  |
| 4 | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyboru tapicerki | TAK |  |
| 6 | Biały kolor stelaża | TAK |  |
| 7 | 4 regulowane stopki | TAK |  |
| 8 | Regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego | TAK |  |
| 9 | Pilot ręczny do regulacji wysokości | TAK |  |
| 10 | Wymiary: - długość 2080mm (+/-5%) - szerokość 690mm (+/-5%) - długość leża 2000mm (+/-5%) - wysokość regulowana w zakresie 500-920mm (+/-5%) | TAK |  |
| 11 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka od -60° do 45° (+/-5%) | TAK |  |
| 12 | Waga stołu max 88kg (+/-5%) | TAK |  |
| 13 | Dopuszczalne obciążenie min. 150kg | TAK |  |
| STÓŁ REHABILITACYJNY STACJONARNY DO TERAPII MANUALNEJ – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Stół rehabilitacyjny blat jednoczęściowy, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Blat wykonany ze sklejki grubości min. 16mm, pianka grubości min. 50mm | TAK |  |
| 3 | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża | TAK |  |
| 4 | Możliwość wyboru kolorystyki | TAK |  |
| 5 | Biały kolor stelaża | TAK |  |
| 6 | 4 regulowane stopki | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego | TAK |  |
| 8 | Pilot ręczny do regulacji wysokości | TAK |  |
| 9 | Wymiary: - długość 2080mm (+/-5%) - szerokość 1000mm (+/-5%) - długość leża 2000mm (+/-5%) - wysokość regulowana w zakresie 500-920mm (+/-5%) | TAK |  |
| 10 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka od -60° do 45° (+/-5%) | TAK |  |
| 11 | Waga stołu max 93kg (+/-5%) | TAK |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie min. 150kg | TAK |  |
| PODNOŚNIK TRANSPORTOWY – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Podnośnik transportowo-kąpielowy, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Dwa koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 3 | Posiada przycisk awaryjnego wyłączania | TAK |  |
| 4 | Możliwość ręcznego obniżenia awaryjnego | TAK |  |
| 5 | Wysokość podniesienia regulowana w zakresie 766-1840mm (+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Całkowita wysokość 2070mm (+/-5%) | TAK |  |
| 7 | Długość ramy 1290mm (+/-5%) | TAK |  |
| 8 | Długość ramienia 1150mm (+/-5%) | TAK |  |
| 9 | Zewnętrzna szerokość 680mm (+/-5%) | TAK |  |
| 10 | Szerokość z rozłożoną ramą 1225mm (+/-5%) | TAK |  |
| 11 | Wysokość podstawy 111,5mm (+/-5%) | TAK |  |
| 12 | Waga wysięgnika / orczyka 22kg (+/-5%) | TAK |  |
| 13 | Waga podnośnika 42kg (+/-5%) | TAK |  |
| 14 | Maksymalne obciążenie 175kg (+/-5%) | TAK |  |
| 15 | Waga akumulatora 2,9kg (+/-5%) | TAK |  |
| DYNAMOMETR – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Ręczny dynamometr ściskowy hydrauliczny, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Pomiar zakresu siły dłoni do min. 90kg | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w analogowy miernik | TAK |  |
| 4 | Zapamiętywanie pomiaru o najwyższej wartości do momentu wyzerowania | TAK |  |
| 5 | Pięciostopniowa regulacja rozmiaru uchwytu | TAK |  |
| ZESTAW GONIOMETRÓW – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Zestaw goniometrów przeznaczonych do pomiarów kątów ciała, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Goniometry wykonane z metalu | TAK |  |
| 3 | Goniometr 180° - długość 6 cali (+/-5%) – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Goniometr 180° - długość 14 cali (+/-5%) – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Goniometr 360° - długość 14 cali (+/-5%) – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Goniometr na palec – długość 6 cali (+/-5%) – 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Goniometr do rentgena 180° - długość 8 cali (+/-5%) – 1 szt. | TAK |  |
| 8 | W zestawie dedykowana walizka transportowa | TAK |  |
| UNIWERSALNY GABINET USPRAWNIANIA LECZNICZEGO (UGUL) – szt. 2 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Kabina stosowana w kinezyterapii do ćwiczeń i zwieszeń z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym | TAK |  |
| 3 | Wymiary kabiny: - Długość 2000mm (+/-10mm) - Szerokość 2000mm (+/-10mm) - Wysokość 2030mm (+/-10mm) | TAK |  |
| OSPRZĘT DO KABINY UGUL – kpl. 3 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Osprzęt do kabiny UGUL fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | W skład zestawu wchodzi: linka dł. 1600 mm - 14 szt. linka dł. 960 mm - 6 szt. linka dł. 2450 mm - 1 szt. linka dł. 5720 mm - 1 szt. linka dł. 3750 mm - 3 szt. podwieszka przedr. i podudzi 420x100 - 6 szt. podwieszka ud i ramion 540x135- 6 szt. podwieszka pod miednicę 830x230 - 2 szt. podwieszka klatki piersiowej 820x300 - 1 szt. podwieszka pod głowę 150x530 - 1 szt. podwieszka stóp 75x610 - 4 szt. podwieszka dwustawowa (pelota 160x80 pas 40x135)- 4 szt. pas do wyciągu za miednicę 1330x170- 1 szt. kamaszek 135x170 - 2 szt. ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt. ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt. ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt. ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt. ciężarek miękki 4,0 kg - 1 szt. esik - 60 szt. pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej ( pelota 210x448 3 paski 30x1130) - 1 szt. pas do stabilizacji klatki piersiowej (pelota 118x300 pas 40x1080) - 1 szt. pas do stabilizacji podudzia (pelota 100x120 pas 40x1320) - 2 szt. pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120 2 paski 40x365) - 2 szt. pas do stabilizacji ud (pelota 118x300 2 paski 30x1100)- 1 szt. pętla glissona z orczykiem - 1 szt. |  |  |
| WÓZEK INWALIDZKI – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Wózek na ramie krzyżakowej, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Szerokość siedziska min. 58cm | TAK |  |
| 3 | Boczek skośny odchylany i wyjmowany z krótkim podłokietnikiem, podłokietnik regulowany na wysokość | TAK |  |
| 4 | Podłokietniki z płynną regulacją wysokości | TAK |  |
| 5 | Ogumienie kół przednich i tylnych pełne | TAK |  |
| 6 | Podnóżki zdejmowane i odchylane z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi | TAK |  |
| 7 | Stopień podnóżka dzielony wykonany z tworzywa, głębokość 15cm, długość podudzia 350-510cm (+/-10cm) | TAK |  |
| 8 | Poduszka siedziska gąbkowa, płaska, grubość 50mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 9 | Kółka podporowe wyjmowane (para) | TAK |  |
| 10 | Hamulec dociskowy dla użytkownika | TAK |  |
| 11 | Maksymalna waga użytkownika min. 160kg | TAK |  |
| 12 | Długość całkowita 1070mm (+/-5%) | TAK |  |
| 13 | Szerokość całkowita 780mm (+/-5%) | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1