Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET V Urządzenia medyczne

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| WIRÓWKA KOŃCZYN GÓRNYCH – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Wanna do masażu kończyn górnych, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja gwarantująca wygodną pozycję dla pacjenta podczas zabiegu | TAK |  |
| 4 | Min. 10 dysz kierunkowych | TAK |  |
| 5 | Automatyczny system napełniania | TAK |  |
| 6 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 7 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 8 | Sterowanie za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
| 9 | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 10 | Ustawianie czasu zabiegu | TAK |  |
| 11 | System automatycznego wyłączenia | TAK |  |
| 12 | Pojemność zabiegowa 33l (+/-3l) | TAK |  |
| 13 | Wyposażona w taboret pacjenta | TAK |  |
| 14 | Pobór mocy 0,9kw (+/-0,1kw) | TAK |  |
| 15 | Wymiary: - długość 780mm (+/-5cm) - szerokość 980mm (+/-5cm) - wysokość 1050mm (+/-5cm) | TAK |  |
| WIRÓWKA KOŃCZYN DOLNYCH – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych, fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja gwarantująca wygodną pozycję dla pacjenta podczas zabiegu | TAK |  |
| 4 | Minimum 16 dysz kierunkowych | TAK |  |
| 5 | Automatyczny system napełniania | TAK |  |
| 6 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 7 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 8 | Sterowanie za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
| 9 | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 10 | Ustawianie czasu zabiegu | TAK |  |
| 11 | System automatycznego wyłączenia | TAK |  |
| 12 | Pojemność zabiegowa 55l (+/-3l) | TAK |  |
| 13 | Wyposażona w krzesła z oparciem | TAK |  |
| 14 | Pobór mocy 1,1kw (+/-0,1kw) | TAK |  |
| 15 | Wymiary: - długość 920mm (+/-5cm) - szerokość 840mm (+/-5cm) - wysokość 650mm (+/-5cm) | TAK |  |
| URZĄDZENIE DO MASAŻU MEMBRANOWEGO Z ZAMKNIĘTYM OBIEGIEM WODY – szt. 1 Producent: Oferowany model/typ: Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): |
| 1 | Aparat do masażu wykorzystujący zamknięty obieg wody, fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Aparat zawierający min. 10 rodzajów membran do masażu | TAK |  |
| 3 | Pompa zabudowana w szafce wykonanej z płyty zamykanej na kluczyk, wyposażonej w kółka z hamulcem | TAK |  |
| 4 | Urządzenie zabezpieczone przed porażeniem elektrycznym – posiada wyłącznik różnicowo-prądowy | TAK |  |
| 5 | Wymiary: - wysokość 690mm (+/-5%) - szerokość 550mm (+/-5%) - głębokość 450mm (+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Waga urządzenia max. 50kg | TAK |  |
| 7 | Moc urządzenia max. 0,4kw | TAK |  |
| 8 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |

KOD CPV: 33100000-1